1  主题内容与适用范围

本标准规定了公称压力pN为4.0，6.3，10.0，16.0，20.0 MPa的凹凸面对焊钢制管法兰的型式和尺寸。

本标准适用于公称压力pN4.0～20.0 MPa的凹凸面对焊钢制管法兰.

2  引用标准

JB/T 74  管路法兰  技术条件

3  法兰的型式和尺寸应符合图1及表1～表5的规定。

图1

4  法兰的技术要求按JB/T 74的规定。

5  法兰的公称压力和不同温度下的最大允许工作压力按JB/T 74附录B的规定。

6  标记示例

公称通径300mm，公称压力4.0MPa，尺寸为系列2的凸面对焊钢制管法兰：

法兰  300—40A JB/T 82.2—94

公称通径300mm，公称压力4.0MPa，尺寸为系列1的凹面对焊钢制管法兰：

法兰  300—40B(系列1)  JB/T 82.2—94

机械工业部1994-12-09批准                                              1995-10-01实施

表1  pN 4.0 MPa 凹凸面对焊钢制管法兰尺寸                                           mm

| 公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径) A | 连 接 尺 寸 | 密 封 面 尺 寸 | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 颈 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直 径 K | 螺栓孔 直 径 L 系列1/系列2 | 螺栓、螺柱 | d | X 系列1/ 系列2 | Y 系列1/ 系列2 | f | f1、f2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 34 | 35 | 2 | 4 | 16 | 35 | 8 | 26 | 4 | 0.77 | 0.67 |
| 15 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 39 | 40 | 2 | 4 | 16 | 35 | 12 | 30 | 5 | 0.87 | 0.77 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 50 | 51 | 2 | 4 | 16 | 36 | 18 | 38 | 5 | 1.09 | 0.97 |
| 25 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 57 | 58 | 2 | 4 | 16 | 38 | 25 | 45 | 5 | 1.31 | 1.18 |
| 32 | 38 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 65 | 66 | 2 | 4 | 18 | 45 | 31 | 56 | 5 | 2.17 | 1.98 |
| 40 | 45 | 150/145 | 110 | 18 | 4 | M16 | 85 | 75 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | 38 | 64 | 5 | 2.51 | 2.14 |
| 50 | 57 | 165/160 | 125 | 18 | 4 | M16 | 100 | 87 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | 48 | 76 | 5 | 3.34 | 2.92 |
| 65 | 73 | 185/180 | 145 | 18 | 8 | M16 | 120 | 109 | 110 | 3 | 4 | 22 | 52 | 66 | 96 | 6 | 4.34 | 3.85 |
| 80 | 89 | 200/195 | 160 | 18 | 8 | M16 | 135 | 120 | 121 | 3 | 4 | 24 | 58 | 78 | 112 | 6 | 5.52 | 5.03 |
| 100 | 108 | 235/230 | 190 | 23 | 8 | M20 | 160 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 26 | 68 | 96 | 138 | 6 | 8.39 | 7.71 |
| 125 | 133 | 270 | 220 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 188 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 68 | 120 | 160 | 8 | 11.06 | 10.27 |
| 150 | 159 | 300 | 250 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 218 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 72 | 145 | 186 | 8 | 14.16 | 13.30 |
| (175) | 194 | 350 | 295 | 30 | 12 | M27 | 258 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 36 | 88 | 177 | 226 | 10 | 21.80 | 20.97 |
| 200 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 282 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 88 | 200 | 250 | 10 | 25.56 | 24.72 |
| (225) | 245 | 415 | 355 | 34 | 12 | M30 | 315 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 40 | 98 | 226 | 280 | 10 | 32.48 | 31.60 |
| 250 | 273 | 450/445 | 385 | 34 | 12 | M30 | 345 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 42 | 102 | 252 | 310 | 10 | 39.87 | 39.00 |
| 300 | 325 | 515/510 | 450 | 34 | 16 | M30 | 408 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 46 | 116 | 301 | 368 | 12 | 55.97 | 53.21 |
| 350 | 377 | 580/570 | 510 | 36/34 | 16 | M33/M30 | 465 | 421 | 422 | 4 | 5 | 52 | 120 | 351 | 418 | 12 | 75.30 | 72.29 |
| 400 | 426 | 660/655 | 585 | 41 | 16 | M36 | 535 | 473 | 474 | 4 | 5 | 58 | 142 | 398 | 480 | 12 | 112.02 | 108.44 |
| 450 | 480 | 685/680 | 610 | 41 | 20 | M36 | 560 | 523 | 524 | 4 | 5 | 60 | 146 | 448 | 530 | 14 | 112.82 | 109.70 |
| 500 | 530 | 755 | 670 | 42/48 | 20 | M39/M42 | 612 | 575 | 576 | 4 | 5 | 62 | 156 | 495 | 580 | 15 | 142.70 | 138.60 |

表2  pN 6.3 MPa凹凸面对焊钢制管法兰尺寸                                             mm

| 公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径 A | 连 接 尺 寸 | 密 封 面 尺 寸 | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 颈 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直 径 K | 螺栓孔 直 径 L 系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | X 系列1/ 系列2 | Y 系列1/ 系列2 | f | f1、f2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 48 | 8 | 34 | 4 | 1.12 | 1.02 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 18 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.25 | 1.14 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 20 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.12 | 1.95 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 22 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.64 | 2.16 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.50 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 24 | 68 | 37 | 74 | 5 | 4.35 | 3.91 |
| 50 | 57 | 180/175 | 135 | 23 | 4 | M20 | 105 | 87 | 88 | 3 | 4 | 26 | 70 | 47 | 86 | 5 | 5.29 | 4.80 |
| 65 | 73 | 205/200 | 160 | 23 | 8 | M20 | 130 | 109 | 110 | 3 | 4 | 28 | 75 | 64 | 106 | 6 | 7.00 | 6.43 |
| 80 | 89 | 215/210 | 170 | 23 | 8 | M20 | 140 | 120 | 121 | 3 | 4 | 30 | 75 | 77 | 120 | 6 | 8.07 | 7.50 |
| 100 | 108 | 250 | 200 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 168 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 32 | 80 | 94 | 140 | 6 | 11.51 | 10.80 |
| 125 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | M27 | 202 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 36 | 98 | 118 | 172 | 8 | 18.02 | 17.09 |
| 150 | 159 | 345/340 | 280 | 34 | 8 | M30 | 240 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 38 | 108 | 142 | 206 | 8 | 26.45 | 25. 29 |
| (175) | 194 | 375/370 | 310 | 34 | 12 | M30 | 270 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 42 | 110 | 174 | 232 | 10 | 30.63 | 29.61 |
| 200 | 219 | 415/405 | 345 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 300 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 44 | 116 | 198 | 264 | 10 | 39.68 | 38.51 |
| (225) | 245 | 430 | 370 | 36/34 | 12 | M33/M30 | 325 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 46 | 120 | 222 | 290 | 10 | 43.34 | 42.32 |
| 250 | 273 | 470 | 400 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 352 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 48 | 122 | 246 | 316 | 10 | 53.64 | 52.47 |
| 300 | 325 | 530 | 460 | 36/41 | 16 | M33/M36 | 412 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 54 | 136 | 294 | 370 | 12 | 73.10 | 69.97 |
| 350 | 377 | 600/595 | 525 | 41 | 16 | M36 | 475 | 421 | 422 | 4 | 5 | 60 | 154 | 342 | 430 | 12 | 103.50 | 100.10 |
| 400 | 426 | 670 | 585 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 525 | 473 | 474 | 4 | 5 | 66 | 170 | 386 | 484 | 12 | 143.30 | 138.90 |

表3  pN 10.0 MPa 凹凸面对焊钢制管法兰尺寸                                                   mm

| 公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径) A | 连 接 尺 寸 | 密 封 面 尺 寸 | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 颈 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰外径 D 系列1/系列2 | 螺栓孔 中心圆 直 径 K | 螺栓孔 直 径 L 系列1/系列2 | 双头螺柱 | d | X 系列1/ 系列2 | Y 系列1/ 系列2 | f | f1、f2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列1/系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 10 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | M12 | 50 | 34 | 35 | 2 | 4 | 18 | 45 | 8 | 34 | 4 | 1.12 | 1.01 |
| 15 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 20 | 48 | 12 | 38 | 5 | 1.37 | 1.26 |
| 20 | 25 | 130/125 | 90 | 18 | 4 | M16 | 68 | 50 | 51 | 2 | 4 | 22 | 56 | 18 | 48 | 5 | 2.30 | 2.13 |
| 25 | 32 | 140/135 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 57 | 58 | 2 | 4 | 24 | 58 | 25 | 52 | 5 | 2.86 | 2.67 |
| 32 | 38 | 155/150 | 110 | 23 | 4 | M20 | 82 | 65 | 66 | 2 | 4 | 24 | 62 | 31 | 64 | 5 | 3.50 | 3.28 |
| 40 | 45 | 170/165 | 125 | 23 | 4 | M20 | 95 | 75 | 76 | 3 | 4 | 26 | 70 | 37 | 76 | 5 | 4.72 | 4.28 |
| 50 | 57 | 195 | 145 | 26/25 | 4 | M24/M22 | 112 | 87 | 88 | 3 | 4 | 28 | 72 | 45 | 86 | 5 | 6.58 | 6.02 |
| 65 | 73 | 220 | 170 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 138 | 109 | 110 | 3 | 4 | 32 | 84 | 62 | 110 | 6 | 9.20 | 8.60 |
| 80 | 89 | 230 | 180 | 26/25 | 8 | M24/M22 | 148 | 120 | 121 | 3 | 4 | 34 | 90 | 75 | 124 | 6 | 10.61 | 9.97 |
| 100 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | M27 | 172 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 38 | 100 | 92 | 146 | 6 | 15.54 | 14.70 |
| 125 | 133 | 315/310 | 250 | 34 | 8 | M30 | 210 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 42 | 115 | 112 | 180 | 8 | 25.10 | 24.00 |
| 150 | 159 | 355/350 | 290 | 34 | 12 | M30 | 250 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 46 | 130 | 136 | 214 | 8 | 34.43 | 33.26 |
| (175) | 194 | 385/380 | 320 | 34 | 12 | M30 | 280 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 48 | 135 | 166 | 246 | 10 | 41.60 | 40.47 |
| 200 | 219 | 430 | 360 | 36/41 | 12 | M33/M36 | 312 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 54 | 145 | 190 | 276 | 10 | 57.14 | 55.80 |
| (225) | 245 | 470 | 400 | 41 | 12 | M36 | 352 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 56 | 165 | 212 | 312 | 10 | 73.30 | 71.90 |
| 250 | 273 | 505/500 | 430 | 41 | 12 | M36 | 382 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 60 | 170 | 236 | 340 | 10 | 89.30 | 87.90 |
| 300 | 325 | 585 | 500 | 42/48 | 16 | M39/M42 | 442 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 70 | 195 | 284 | 400 | 12 | 107.45 | 130.10 |
| 350 | 377 | 665 | 560 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 498 | 421 | 422 | 4 | 5 | 76 | 210 | 332 | 460 | 12 | 186.00 | 175.20 |
| 400 | 426 | 715 | 620 | 48/54 | 16 | M45/M48 | 558 | 473 | 474 | 4 | 5 | 80 | 220 | 376 | 510 | 12 | 223.50 | 218.50 |

表4  pN 16.0 MPa 凹凸面对焊钢制管法兰尺寸                                            mm

| 公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径) A | 连 接 尺 寸 | 密 封 面 尺 寸 | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 颈 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰外径 D 系列2 | 螺栓孔 中心圆 直 径 K | 螺栓孔 直 径 L 系列2 | 双头螺柱 | d | X 系列2 | Y 系列2 | f | f1、f2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 15 | 18 | 110 | 75 | 18 | 4 | M16 | 55 | 39 | 40 | 2 | 4 | 24 | 50 | 11 | 40 | 4 | 1.73 | 1.60 |
| 20 | 25 | 130 | 90 | 23 | 4 | M20 | 62 | 50 | 51 | 2 | 4 | 26 | 55 | 18 | 45 | 4 | 2.50 | 2.33 |
| 25 | 32 | 140 | 100 | 23 | 4 | M20 | 72 | 57 | 58 | 2 | 4 | 28 | 55 | 23 | 52 | 4 | 3.16 | 2.97 |
| 32 | 42 | 165 | 115 | 25 | 4 | M22 | 85 | 65 | 66 | 2 | 4 | 30 | 60 | 32 | 62 | 5 | 4.70 | 4.46 |
| 40 | 48 | 175 | 125 | 27 | 4 | M24 | 92 | 75 | 76 | 3 | 4 | 32 | 65 | 37 | 74 | 5 | 5.73 | 5.26 |
| 50 | 60 | 215 | 165 | 25 | 8 | M22 | 132 | 87 | 88 | 3 | 4 | 36 | 90 | 48 | 106 | 5 | 10.33 | 9.76 |
| 65 | 73 | 245 | 190 | 30 | 8 | M27 | 152 | 109 | 110 | 3 | 4 | 44 | 105 | 62 | 128 | 8 | 16.03 | 15.29 |
| 80 | 89 | 260 | 205 | 30 | 8 | M27 | 168 | 120 | 121 | 3 | 4 | 46 | 110 | 70 | 138 | 8 | 18.92 | 18.13 |
| 100 | 114 | 300 | 240 | 34 | 8 | M30 | 200 | 149 | 150 | 3 | 4.5 | 48 | 120 | 90 | 170 | 8 | 26.96 | 25.98 |
| 125 | 146 | 355 | 285 | 41 | 8 | M36 | 238 | 175 | 176 | 3 | 4.5 | 60 | 140 | 118 | 206 | 10 | 44.72 | 43.55 |
| 150 | 168 | 390 | 318 | 41 | 12 | M36 | 270 | 203 | 204 | 3 | 4.5 | 66 | 155 | 136 | 234 | 10 | 56.86 | 56.55 |
| (175) | 194 | 460 | 380 | 48 | 12 | M42 | 325 | 233 | 234 | 3 | 4.5 | 76 | 180 | 158 | 270 | 10 | 92.26 | 90.54 |
| 200 | 219 | 480 | 400 | 48 | 12 | M42 | 345 | 259 | 260 | 3 | 4.5 | 78 | 185 | 178 | 298 | 10 | 104.66 | 102.85 |
| (225) | 245 | 545 | 450 | 54 | 12 | M48 | 390 | 286 | 287 | 3 | 4.5 | 82 | 215 | 200 | 346 | 10 | 150.22 | 147.95 |
| 250 | 273 | 580 | 485 | 54 | 12 | M48 | 425 | 312 | 313 | 3 | 4.5 | 88 | 230 | 224 | 380 | 10 | 184.30 | 182.00 |
| 300 | 325 | 665 | 570 | 54 | 16 | M48 | 510 | 363 | 364 | 4 | 4.5 | 100 | 275 | 268 | 460 | 10 | 287.00 | 282.00 |

表5  pN 20.0 MPa 凹凸面对焊钢制管法兰尺寸                                         mm

| 公 称 通 径 DN | 法兰焊 端外径 (管子 外径) A | 连 接 尺 寸 | 密 封 面 尺 寸 | 法 兰 厚 度 C | 法 兰 高 度 H | 法 兰 内 径 B | 颈 部 直 径 Nmax | 圆 角 半 径 R | 法兰理论重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 法兰外径 D 系列2 | 螺栓孔 中心圆 直 径 K | 螺栓孔 直 径 L 系列2 | 双头螺柱 | d | X 系列2 | Y 系列2 | f | f1、f2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 数量 n | 螺纹Th. 系列2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A型 | B型 |
| 15 | 22 | 120 | 82 | 23 | 4 | M20 | 55 | 27 | 28 | 2 | 5 | 26 | 50 | 14 | 40 | 5 | 2.05 | 1.94 |
| 20 | 28 | 130 | 90 | 23 | 4 | M20 | 62 | 34 | 35 | 2 | 5 | 28 | 55 | 19 | 46 | 5 | 2.64 | 2.52 |
| 25 | 35 | 150 | 102 | 25 | 4 | M22 | 72 | 41 | 42 | 2 | 5 | 30 | 55 | 25 | 54 | 5 | 3.78 | 3.62 |
| 32 | 42 | 160 | 115 | 25 | 4 | M22 | 85 | 49 | 50 | 2 | 5 | 32 | 60 | 31 | 64 | 5 | 4.68 | 4.52 |
| 40 | 48 | 170 | 124 | 27 | 4 | M24 | 90 | 55 | 56 | 3 | 5 | 34 | 70 | 36 | 74 | 5 | 5.68 | 5.36 |
| 50 | 60 | 210 | 160 | 25 | 8 | M22 | 128 | 69 | 70 | 3 | 5 | 40 | 95 | 46 | 105 | 5 | 10.76 | 10.36 |
| 65 | 89 | 260 | 203 | 30 | 8 | M27 | 165 | 96 | 97 | 3 | 5 | 48 | 110 | 68 | 138 | 8 | 19.63 | 19.09 |
| 80 | 108 | 290 | 230 | 34 | 8 | M30 | 190 | 115 | 116 | 3 | 5 | 54 | 125 | 80 | 162 | 8 | 27.80 | 27.19 |
| 100 | 133 | 360 | 292 | 41 | 8 | M36 | 245 | 137 | 138 | 3 | 6 | 66 | 165 | 102 | 208 | 8 | 54.02 | 53.33 |
| 125 | 168 | 385 | 318 | 41 | 12 | M36 | 270 | 169 | 170 | 3 | 6 | 76 | 170 | 130 | 234 | 10 | 64.62 | 64.22 |
| 150 | 194 | 440 | 360 | 48 | 12 | M42 | 305 | 189 | 190 | 3 | 6 | 82 | 180 | 150 | 266 | 10 | 89.73 | 89.30 |
| (175) | 219 | 475 | 394 | 48 | 12 | M42 | 340 | 213 | 214 | 3 | 6 | 84 | 190 | 170 | 294 | 10 | 109.80 | 109.50 |
| 200 | 245 | 535 | 440 | 54 | 12 | M48 | 380 | 244 | 245 | 3 | 6 | 92 | 210 | 192 | 340 | 10 | 156.70 | 156.00 |
| (225) | 273 | 580 | 483 | 58 | 12 | M52 | 418 | 267 | 268 | 3 | 6 | 100 | 240 | 212 | 374 | 10 | 203.00 | 202.60 |
| 250 | 325 | 670 | 572 | 58 | 16 | M52 | 508 | 318 | 319 | 3 | 6 | 110 | 290 | 254 | 460 | 10 | 319.60 | 319.60 |

注：①表1～表5中系列1法兰连接尺寸与国标及德国法兰标准尺寸互换；系列2尺寸与原机标法兰尺寸互换，新产品设计应优先采用系列1尺寸。

②表1～表5中列出的法兰理论重量是指系列2法兰。

# Text boxes

中华人民共和国机械行业标准

凹凸面对焊钢制管法兰

JB/T 82.2—94

代替JB 82—59

2

1

3

4

5

6

JB/T 82.2—94

JB/T 82.2—94

JB/T 82.2—94

JB/T 82.2—94